## Slide 1
2025年日本国際博覧会 施設整備に関するユニバーサルデザインワークショップ
第３回トイレに関する検討会の議事概要について
トイレ ③
２０２２年１２月９日（金）1５時４５分から1８時４５分まで
主なご意見
○トイレ８への案内・誘導方法について
・１か所の触知案内板ですべてを誘導するのは、複雑で難しい。触知案内板でゾーンごとにボタンを付けて、ボタンを押すと音声で案内し(女性用のトイレは触知案内板に向かって左など)、各ゾーンにも音声案内や触知案内板があると良い。
・触知案内板には点字表記をしてほしい。１人で行動する視覚障がい者は理解できると思う。
・触知案内板から各ゾーンまで誘導ブロックを敷設してほしい。トイレの全周を回るように敷設すればいい。素材や感触(凹凸や柔硬など)を変える誘導も分かりやすい。各ゾーンの中でも、通路とそれ以外で床面の素材を使い分けられると良い。
・今回のデザインは、一部のブースがトイレの出入り口付近から死角になっていて、求める機能がどこにあるか分かりづらく、空いているかどうかも目の前に行かないとわからない。白杖使用者、片麻痺の人、年配の人などにとって便房を探しづらいと思う。トイレ内の案内や混雑状況は、分かりやすくしてほしい。例えば、どこに目的とする機能があるのか床面のサインで案内するといい。機能ごとに行列を分けられるといい。
・普通の公衆トイレとは違い、並ぶことが前提だと思う。前に並んでいる人についていけば入れることも考えられる。
・視覚障がい者は、広い便房だと出入口がどこが分からなくなるので、一般便房を使用することが多い。誘導ブロックは一般便房に誘導するように敷設するほうが良い。
・男性ゾーン内は、どこが大便器でどこが小便器なのか、誘導ブロックを敷設してわかるようにするべき。小便器前に点字ブロックがあると、視覚障がい者はわかりやすい。
・狭いトイレ内で誘導ブロックを敷設すると他の使用者に弊害がある。１列または２列の誘導ブロックでもいい。
・外装の壁が白色の場合、弱視者は眩しく感じる。弱視者には奥行きが分かりづらいので、扉の色とブース内壁の色を変えてほしい(同色だと扉が開いているか閉まっているかが分からない)。床と壁の色を変えることも大事。
・バリアフリートイレには、異性介護者に配慮してカーテンなどの設置を検討してほしい。
・トイレ内の通路部分にベンチを設置する場合、視覚障がい者が座っている人の足を踏んでしまわないか心配。ベンチを必要とする人が安心して座れる場所に配置するべき。
・各便房内に設置されている手洗い器とパウダールームを併用する場合、一人当たりの占用時間が長くなるので検討が必要。
〇バリアフリートイレモックアップ検証
・大型ベッドが出されたままになっていると車いすでは入れない。スライドドアの位置を左右反転させるほうがいい。出入口側(ベッドの短辺方向)からでは、壁際にベッドを収納することができない。
・便座は、右勝手と左勝手をそれぞれ整備するべき。
・便器の横にオストメイトがあると、車いすから便器に横から移乗しにくい。
・バリアフリートイレ内に小便器があると、本来必要としている人が使用できなくなったり、回転スペースに制約ができるなど問題がある。引き続き必要性を検討してほしい
・今回の検証で、出入口の位置を変更することで車いすでも使用できることが分かったが、汚物入など備品の位置も注意が必要。
・視覚障がい者は、広いバリアフリートイレを使用することに不安を感じる人が多いが、今回のモックアップでは、入り口から壁伝いに進むことで便器にたどり着けるので、使用できる可能性がある。
〇大きめの個室モックアップ検証
・便器の斜め方向からのアプローチであれば、小さめ車いすであれば使用可能。正面からアプローチするには奥行きが足りない。
・車いすのフットレストを考慮して、手洗い器の下部スペースをしっかりと確保してほしい。
・ベビーベッドが出されたままだと回転スペースが確保できないが、ベビーベッドは軽い材質のものが多いので、車いす使用者でも壁際へ収納することができると思う。
トイレ8
平面的には、半円形の個室が異なる方向を向きながら隣り合い、男性用、女性用が各1か所、オールジェンダー用が2か所の計4ブロックで構成されている。また、オールジェンダー用のうち一つのブロックには、サービスアニマル等用のスペースを1か所配置している。
出入口は、男性用、女性用に各1か所、オールジェンダー用に各2か所あり、計6か所の出入口がある。
便房以外の部分には屋根を設けていない。各ブロック内には、ベンチや植栽帯の配置を検討している。
便器数は、男性用15器、女性用8器、バリアフリートイレを含むオールジェンダー用7器。
バリアフリートイレ内に小便器、大型ベッド、オストメイトの設置を検討している。
簡易型車いす対応便房にはベビーベッドの設置を検討している。
まとめ（決定事項）
・会場の主要動線からの誘導は、２時方向のオールジェンダーゾーンまで誘導する。そこから、男性トイレは右へ何メートルなどと誘導することを検討する。
・男性トイレや女性トイレの前に行けば、トイレの中のレイアウトがわかる触知案内板を設置することを検討。
・各ゾーンでは省スペースのトイレ内の誘導(４本線の誘導ブロックではなく１本や２本のレールなど)を検討。
・機能分散を有効に活用するため、扉へのサイン表示と、床にもサインを設けて分かりやすくする工夫を検討。機能分散に合わせて、人も分散できるように、待ち行列も床のサインで分散できないか検討。
・トイレ内にある植栽帯周囲などは、床材を変えた注意喚起を検討。
・ベンチの設置位置については、動線と被らないように配置を検討。
モックアップ検証
モックアップまとめ
・バリアフリートイレのスライドドアの位置は、大型ベッドに干渉しない位置にする。
※本資料の設計内容は、今後変更の可能性がございます。
公表日：2023年1月31日
会議概要
便器の横にオストメイトがあると、車いすから便器に横から移乗できない。
日 時 | 
場 所 | ２０２５年日本国際博覧会協会 会議室・オンライン併催
委員出席者 (順不同、敬称略) | 室崎 千重[奈良女子大学生活環境学部住環境学科 准教授]、三星 昭宏[近畿大学理工学部 名誉教授]、内田 敬[大阪公立大学大学院工学研究科 教授]、六條 友聡[ＮＰＯ法人ちゅうぶ 理事]、鈴木 千春[障害者の自立と完全参加を目指す大阪連絡会議 運営委員]、岸本 慶子[自立生活夢宙センター 交通アクセス担当]、海老澤 弥生[きんきビジョンサポート]、尾上 浩二[DPI日本会議 副議長]、堀 篤子[NPO法人ちゅうぶ スタッフ・障害者の自立と完全参加を目指す大阪連絡会議 交通部会担当]、中村 香子[障害者の自立と完全参加を目指す大阪連絡会議]
検討対象施設 | トイレ8
検討テーマ | ①案内・誘導方法について ②ブース内仕上について、ガイドラインに規制・推奨されていないご意見など ③バリアフリートイレ・大きめの個室のモックアップ検証
パーテーションを設置し、トイレの入口の幅が通行できるかを確認。
便房内で転回したり便座に移乗できるかを確認。
大型ベッドが出されたままになっていると車いすでは入れない。
便座は、右勝手と左勝手をそれぞれ整備するべき。
バリアフリートイレ内に小便器があると、本来必要としている人が使用できなくなったり、回転スペースに制約ができるなど問題がある。
２０２２年１２月９日（金）1５時４５分から1８時４５分まで
基本設計者（説明者）：斎藤信吾建築設計事務所 斎藤信吾氏・根本友樹氏
Ateliers Mumu Tashiro 田代夢々氏